Die  vier  Schritte

1. Zieldefinition und Systemgrenze

Bei der Ökobilanz von Produkten ist das Ziel meist ein Vergleich zwischen verschiedenen Alternativen. Bei der Systemgrenze ist es wichtig, dass der ganze Lebenszyklus des Produkts berücksichtigt wird (from cradle to grave = von der Wiege bis zur Bahre). Sie wird deshalb auch Lebenszyklus-Analyse (LCA = Life Cycle Analysis) genannt. Zur Übersicht hilft ein Prozessbaum:

einer  Ökobilanz

2. Sachbilanz

Die Emissionen an Luft, Wasser und Boden sowie die Ressourcenverbräuche des Produkts werden in der Sachbilanz zusammengefasst. Dort ist zum Beispiel der gesamte CO2-Austoss an die Luft aufgelistet oder die Nitratemissionen ins Wasser. Zur Ermittlung dieser Daten kann eine Zusammenarbeit mit anderen Betriebsteilen (Buchhaltung, Einkauf) nützlich sein!

3. Wirkungsabschätzung

Die Emissionen und Ressourcenverbräuche der Sachbilanz liefern Berge von Zahlen. Welche konkreten Auswirkungen auf die Umwelt bewirken diese? Zu nächsten werden die Emissionen einem Umweltproblem zugeordnet (z.B. Ozonloch). Anschliessend wird zusammengefasst, welche Schutzgüter davon betroffen sind (z.B. menschliche Gesundheit). Zuletzt können diese Daten fakultativ noch zu einer einzigen Zahl (Umweltbelastungspunkte UBP) zusammengefasst werden.

4. Interpretation

Die Resultate von Ökobilanzen müssen kritisch hinterfragt werden. Ist die Datenqualität ausreichend? Welche Prozesse sind umweltrelevant? Wo liegt das grösste Verbesserungspotential? Welche weiteren Abklärungen sind nötig? Ökobilanzen liefern oft überraschende Ergebnisse!

Ökodesign von Produkten: Die Interpretation von verschiedenen Ökobilanzen zeigt, dass sich umweltfreundliche Produkte in der Regeln auszeichnen durch…

- Geringes Gewicht, wenig Materialverbrauch

- Hohe Energieeffizienz

- Kurze Transportdistanz

- Recycling oder problemlose Entsorgung

- Lange Lebensdauer, Reparierbarkeit

# Text boxes

Rohstoffbereitstellung

Die Extraktion, Förderung und Bereitstellung von Rohstoffen ist oft energieaufwändig. Metallminen verursachen oft schwere Gewässerverschmutzung.

Beispiele: Aluminium, Erze. Erdöl

Fabrikation

Der Produktionsprozess erfolgt oft in mehreren Verarbeitungsstufen. Am Schluss folgt meist ein Verpackungsprozess. Diese verschiedenen Stufen müssen alle berücksichtigt werden.

Entsorgung

Die Entsorgung gehört auch zum Lebenszyklus. Der Recyclinganteil und die Emissionen bei der Verbrennung haben oft einen grossen Einfluss auf die Umweltbelastung.

INPUTS

Benötigte Energie und andere Hilfsprodukte

Benützung

Diese Phase dominiert oft bei Produkten, die bei der Benützung Energie verbrauchen.

Beispiele: Elektrogeräte, Heizung, Autos, Lifte, Beleuchtung

OUTPUTS

Emissionen, Abgase

Nebenprodukte

Transport

Zwischen allen Phasen. Kann je nach Distanz eine wichtige Rolle spielen. Wird manchmal vernachlässigt.

Sachbilanz	         Wirkungsabschätzung

Prozessbaum